启东善成小学报告厅智能化采购项目

询价公告

启东市善成小学报告厅智能化采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

一、项目简介

启东市善成小学报告厅，建筑面积360平方米，建成后主要满足日常会议、公开课和演出活动需要，为了将报告厅尽快投入正常使用，服务广大师生，从安全、实用、便捷、灵活等多方面考虑，需要采购以下设施设备：

二、本招标项目货物采购需求清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声发言系统 |  |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | 产品描述： 1.箱体采用优质夹板制作、体积小、质量轻、耐磨喷漆处理。 2.由2个5"钕磁中低频单元，1个1.73"钕磁高频驱动器组成，灵敏度高。 3.精确设计的分频器优化功率响应及人声部分的中频表现力。 4.采用吊装组合线阵设计，允许0-10度范围调整音箱覆盖区域。 5.专业吊挂件组合，简易快捷的吊挂方式，易于音响工程装配。 6.产品应用范围广,与TA专业功放、前级效果处理器配套使用，适用于会议室，多功能厅，宴会厅等扩声使用。 参数 1.低频扬声器：5"低音*2 2.高频扬声器：1.73"压缩驱动器*1 3.额定功率≥200W；峰值功率：800W 4.标称阻抗：8Ω 5.频率范围：65Hz-20KHz 6.灵敏度≥100dB 7.水平覆盖角(-6dB)≥120° 8.垂直覆盖角(-6dB)≥10° | 6 | 只 | itc、特控、BHX北航星 |
| 2 | 支架 | 1.标配长度6米，承重2吨；外观尺寸320*220*170mm 2.净重：21kg 3.毛重：22kg 4.承重：2000kg 5.包含：葫芦架1套 | 2 | 套 | itc、特控、BHX北航星 |
| 3 | 专业功放 | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 参数 ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查），输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：1060W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：34.4dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥90dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms ★10、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入（提供产品接口界面截图）。输入座接地脚接地和悬浮控制。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) ★11、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 12.输出功率:立体声/并联8Ω:350W*2.立体声/并联4Ω:530W*2.桥接8Ω:1060W。 | 3 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 4 | 辅助音箱 | 适用范围 1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，一个口径35 mm的柱杆插座，多种安装方式。 参数 1、阻抗：8Ω； 2、频响：50Hz~20KHz； 3、额定功率：350W 4、峰值功率：1400； 5、灵敏度：99dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：124dB/131dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：1.7"压缩高音单元×1； 9、低音：12"低音×1； | 4 | 只 | itc、特控、BHX北航星 |
| 5 | 返听音箱 | 产品描述 1.采用1只12寸中低音喇叭单元和1只1.7"环形聚乙烯振膜压缩高音单元； 2.箱体采用15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外置刚硬六角铁网，内贴防尘网棉； 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力； 4.箱体多边型结构，可根据场地需求，调整返听角度。 适用范围 与专业功放、前级效果处理器配套使用，适用于剧场，大型会议厅及多功能厅等场所的返听音箱使用。 参数 1、阻抗：8Ω； 2、频响：50Hz-20KHz； 3、额定功率：400W； 4、峰值功率：1600W； 5、灵敏度：99dB/W/M； 6、最大声压级（额定/峰值）：125dB/131dB； 7、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 8、高音：1.7"压缩高音单元×1； 9、低音：12"低音×1； | 2 | 只 | itc、特控、BHX北航星 |
| 6 | 低音音箱 | 适用范围 1.适用于音乐酒吧，大型KTV房间，高档会议室及多功能厅等。 功能特点 1.采用1只18寸超低音喇叭单元。 2.箱体采用18mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.大面积倒相孔能降低失真度。 4.顶部设有插孔可安装直径为35 mm的柱。 参数 1.阻抗：8Ω 2.频响：40Hz~400Hz 3.额定功率≥600W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.低音：18"低音×1 | 2 | 只 | itc、特控、BHX北航星 |
| 7 | 辅助音箱功放 | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 参数 ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查），输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2；立体声/并联4Ω×2：1050W×2；桥接8Ω：2100W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥95dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB ★11.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），厂家提供功能确认书，提供复印件加盖原厂鲜章。 | 2 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 8 | 返听音箱功放 | 功能特点 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 参数 ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查），输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：700W×2；立体声/并联4Ω×2：1050W×2；桥接8Ω：2100W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：37.7dB 4、输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V 5、输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥95dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB ★11.采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），厂家提供功能确认书，提供复印件加盖原厂鲜章。 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 9 | 低音音箱功放 | 功能特点 1.工业造型铝面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可拆洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点。 4.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.内置30Hz/50Hz高通滤波器。 6.多种模式：立体声、桥接、并行。 7.三档输入灵敏度选择：1V/3V/5V 8.充沛储备功率，可以带2R低阻输出，高保真的音质完美还原音源品质，可让演员发挥淋漓尽致。 9.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 10.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 参数 ★1、具有国家强制性3C产品认证证书（证书在官网可查），输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×2：1200W×2 立体声/并联4Ω×2：1800W×2 立体声/并联2Ω×2：2700W×2 桥接8Ω：3600W 桥接4Ω：5400W 2、连接座：XLR 、TRS接口 3、电压增益 (@1KHz)：40dB 4、输入灵敏度：0dBu(1V) 5、输入阻抗：10KΩ 非平衡、20KΩ 平衡 6、频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/±1dB 7、THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8、信噪比 (A计权)：≥100dB 9、阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms 10、分离度 (@1KHz)：≥80dB 11、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 10 | 数字调音台 | 产品介绍： 大型数字调音台，采用32-bit浮点 DSP处理器，24bit/48Khz数模/模数转换，带有4频段数字全参数均衡器；压缩器；噪声门；延时；远程控制等，具有24个线性电平输入和24个麦克风前级放大器，具有编程，保存，加载和复制功能等。适用于各类演出场所、各类会议场所、学校、智能大厦、工矿企业及个人使用。 功能特点： 1.内置高效的DSP音频处理器，具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高。 2.内置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能。 3.提供24路Mic输入接口，配备有24路麦克风前级放大器，可接驳所有类型的麦克风，话筒输入接口带48V幻象电源。 4.提供24路线路输入接口，可连接立体设备。 5.提供2组立体主输出、8路编组+辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出。 6.具有1个7英寸超大液晶高清触摸彩屏，视觉化操作界面与功能设置，支持1024*600分辨率。 7.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 8.具有13个100mm行程精密电动推子。 9.内置2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。 10.具有1路网络接口，支持固件更新或可用于连接PC/ipad/安卓平板进行远程控制。 11.支持场景记忆功能，可保存、调用24组场景。 12.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持12组DCA。 13.支持复制功能，可快速调试完成设置通道；锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 14.支持自动混音功能，在麦克风不使用时会自动降低其电平。 15.支持Talkback功能，通过Talkback键可进行插播讲话。 16.配置1路USB供电接口，可连接USB照明灯。 *可选配DANTE网络音频接口或USB多音轨音频接口 参数 ★1.具有国家强制性3C产品认证证书（证书在在官网可查）内置高效的DSP音频处理器，具有超强处理能力，内置7个CPU芯片，在运算处理方面得到很大的提高。 2.内置双数字效果器，可由用户进行任意编辑效果模式、音效、深浅度等功能。 3.提供24路Mic输入接口，配备有24路麦克风前级放大器，可接驳所有类型的麦克风，话筒输入接口带48V幻象电源。 4.提供24路线路输入接口，可连接立体设备。 5.提供2组立体主输出、8路编组+辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出。 6.具有1个7英寸超大液晶高清触摸彩屏，视觉化操作界面与功能设置，支持1024*600分辨率。 7.输入通道支持4段参数均衡，输出通道支持31段图示均衡。 8.具有13个100mm行程精密电动推子。 ★9.支持2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新。（提供接口截图佐证） ★10.支持1路网络接口，支持固件更新或可用于连接ipad进行远程管控。（提供接口截图佐证） 11.支持场景记忆功能，可保存、调用24组场景。 12.支持DCA分组功能，可以把几个输入信号编成1组来控制音量大小，支持12组DCA。 13.支持复制功能，可快速调试完成设置通道；锁定、解锁、密码修改功能，有效防止误操作。 14.支持自动混音功能，在麦克风不使用时会自动降低其电平。 15.支持Talkback功能，通过Talkback键可进行插播讲话。 16.配置1路USB供电接口，可连接USB照明灯。 *可选配DANTE网络音频接口或USB多音轨音频接口 技术参数： 1.麦克风输入：24路卡侬接口 2.线路输入：24路立体声单插接口单插接口 3.智能输出：2组立体主输出、8路编组+辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出 4.USB接口：2个USB接口，支持立体声录音/播放/系统更新 5.显示屏：7英寸高清IPS触摸屏，1024×600分辨率 6.幻象电源：+48VDC 7.AD/DA：支持24bit/48Khz 8.DSP处理器：32-bit浮点 9.频率响应：22Hz~22KHzat0dBu±1.5dB 10.失真度：<0.01%at0dBu1KHz 11.最大输入电平：+20dBu±0.5dBu 12.麦克风输入增益：0dBu-50dBu 13.麦克风输入信噪比：111dB 14.线路输入增益：-20dBu-+30dBu 15.噪声（总线噪声）：-91dB 16.效果器：12种效果器，Hall、Room、Plate、Delay、Stdelay、Tremolo、Flanger、Chorus、DelayRev、StdelayRev、FlangerRev、ChorusRev 17.噪声门：阀值范围：-84dBu-20dB；进入时间：0.5ms-200ms；释放时间：10ms-1000ms 18.压缩器：阀值范围：-30dBu-+20dB；进入时间：10ms-150ms；释放时间：10ms-1000ms；比率：1：1toLimit；增益：0dBu-+24dB 19.均衡器：21Hz-19.2KHz+/-24dB 20.ADC，DAC动态范围：114dB 21.网络：网络口外接路由器，可用于连接ipad远程管控 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 11 | 音频处理器 | 产品描述： 是一款高性能、多种音频处理技术高集成的4路输入8路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，为用户提供卓越的声音品质；主要应用于中大型场所，可以满足体育场馆、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议等场所对公共扩声系统应用方面的需求。 功能特点: 1.输入每通道：4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出每通道：8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.提供96kHz的FIR滤波器、高阶信号发生器与RTA实时频谱分析仪。 4.具有MIR线性相位分频滤波器，有着经典滤波器（LR24/48）的形状，而不产生任何相位扭曲失真，使相位曲线保持平直。 5.每个输入输出通道都配有RMS压缩器，可以在输入通道控制信号动态，或是用于塑造声音力度。全新设计极低失真峰值压限器可以防止突发大动态信号损坏扬声器单元，有效保障系统的安全。 6.具有AEQ自动均衡功能，可现场测量实时生成FIR系数，直接存入处理器中，简单直接地应用FIR到现场扩声或是音箱预设中。 7.全矩阵混音，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物理输出。 8.配置输入输出通道选择键，可以编辑当前输入输出通道的处理参数。长按三秒可哑音当前通道。 9.采用2*20液晶显示屏；配置导航旋钮，可实现功能切换，菜单上下选择。 10.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 11.具有编组功能，可以同时控制32台处理器，可以统一控制增益，静音，PEQ和极性，增加多机调试便利度。 12.具有通道联控功能。 13.面板具备1路USB B型接口，用于连接电脑通信。 14.具有1路局域网控制接口，可以通过网线直接与PC连接，默认的DHCP自动获取IP地址，一键完成全部连接。 15.配置RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 16.配备管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。 参数 ★1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书；输入每通道≥4路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2.输出每通道≥8路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3.内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 4.具有导航旋钮和液晶显示屏。 5.支持通道联控功能。 6.具有USB B型接口，用于连接电脑通信。 7.具有局域网控制接口，支持TCP/UDP协议，IP地址默认为DHCP自动获取。 8.具有RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 12 | 反馈抑制器 | 功能特点： 1.48kHz采样频率，32bit DPS处理器（300兆主频），24bitA/D及D/A转换。 2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。 参数 1.48kHz采样频率，32-bit DPS处理器（300兆主频），24-bitA/D及D/A转换。 ★2.5档全自动移频模式选择，适用于各种场景及麦克风类型。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 3.采用2英寸IPS真彩显示屏，分辨率320*240。支持中/英文菜单显示。 4.48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道12个静态+12个动态陷波器。 5.采用单键飞梭快捷操作，快速实现模式、直通、锁定及中英文选择功能。 6.移频器±10Hz可调（1Hz步进），陷波器增益、Q值、数量可调。 7.独立每通道增益、噪声门、压限器、移频、陷波、高低通、7段PEQ功能设置。 8.提供USB和RS-485通讯接口，连接PC上位机及中控设备。 ★9.通过PC上位机可任意编辑5档预设模式，支持模式存档及EQ存档导入导出。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 13 | 8路时序电源 | 功能特点 1.设备采用标准1U机箱设计。 2.8通道电源时序打开/关闭。 3.远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当船型开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 4.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 5.单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 6.输入连接器：大功率线码式电源连接器。 7.输出连接器：多用途电源插座。 8.USB输出接口，可以接LED灯。 1、8通道电源时序打开/关闭； 2、远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效； 3、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能； 4、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W； 5、输入连接器：大功率线码式电源连接器； 6、输出连接器：多用途电源插座； 技术参数 1、额定输出电压：AC ~220V 50Hz 2、额定输出电流：30A 3、可控制电源：8路 4、每路动作延时时间：1秒 5、供电电源：VAC 220V 50/60Hz 30A 6、单路额定输出电源：10A | 2 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 14 | 电源管理器 | 产品介绍 电源时序器用于统一管理和控制用电设备的开启/关闭，用于各类会议扩声、公共广播、电脑网络系统及其他电气工程，确保用电系统的稳定。 功能特点 1.后面板具有12路新国标电源插座，其中有6路10A的、6路16A的插座规格，总输出不超过100A；每通道独立高性能，采用RFI/EMI电源滤波器，可提供干净而稳定的电源。 2.前面板具有2路常开状态10A电源插座。 3.采用3芯单相的电源接线接口。 4.具备有数字电压指示功能，可实时的指示电网电压。 5.支持密码锁定功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 6.具有通道延时编辑功能功能，可以自定义修改通道间的延时时间。 7.集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232、WIFI（可选）、远程互联网控制（可选）等多样控制方式， 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能；设备采用32位ARM处理器控制，使时间更精确性能更稳定。 9.支持通过LINK IN与LINK OUT网口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 10.具有欠压/超压检测报警功能。 11.LCD直观操作界面，快速准确的显示用户对设备的操作状态和操作结果。 12.拥有一个USB的灯座，如果开关开着的话插入USB灯即可照明，方便光线弱的情况下操作。 13.红外学习/发身控制功能，外接红外发身棒，可以在通道开启或关闭时控制投影机开机或关机。 14.支持通过硬件紧急开关关闭某一路输出通道的电源。 参数 ★1.具有≥12路电源插座，支持≥6路10A的、≥6路16A的插座规格，总输出可达40A。（提供设备接口图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） ★2.前面板具有≥2路常开状态电源插座。（提供设备接口图佐证） 3.采用3芯单相的电源接线接口。 4.具备有电压指示功能，可实时的指示电网电压。 5.支持锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出，避免误触碰。 ★6.具有编程功能，可以自定义修改通道间的延时时间。集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485.RS232等多样控制方式。（提供设备接口图与功能截图佐证）（需提供满足此功能第三方检测机构出具的报告证明） 7.集成RS485远程控制功能，支持通过USB、RS485、RS232等多样控制方式， 8.支持定时开关机任务的功能，定时时长最长可设置达12个月的定时开关机功能；设备采用单片机控制，使时间更精确性能更稳定。 9.支持通过LINK口实现多台（同款）电源时序器级联；支持通过前面板按键设置设备地址码。 10.工作电压：单相110V/220V(±20%) 11.工作频率：50Hz/60Hz(±5%) 12.电源输入：连接单相3芯连接座 13.电源控制：单相1芯40A，支持限流和短路保护 14.电压显示：指针式 15.ID显示方式：二极管与LED显示屏 16.时序通道：12路独立控制的时序通道(6个10A插座，6个16A插座） 17.电源输出：总输出不超过40A 18.时序时间：可自行设置更改 19.时序开关：顺序开关 20.接地电阻：R<<100MΩ @25A 21.装机高度：3U | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 15 | 一拖四无线会议话筒 | 产品特点 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 4.先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。 6.采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 7.适用于会议室、教室、会客厅、宴会厅等室内场所。 8.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克 参数 1.采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制。 3.V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。 4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5.使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有≥200个可调频率。 6.支持平衡和非平衡两种选择输出端口。 7.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克风 | 1 | 套 | itc、特控、BHX北航星 |
| 16 | 双手持无线话筒 | 产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 参数 ★1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段（要求满足或优于此性能），调制方式：宽带FM，频道数目：≥500个频道。(出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 ★4.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。(为保证投枝人所投产品真实符合招标方需求，投标人须开标现场出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料) 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 8.输出功率:3mW~30mW。 | 5 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 17 | 双手持头戴话筒 | 产品特点 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。 参数 1.配套有1台接收主机和2个头戴式话筒。 2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 3.带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 4.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 5.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 6.发射机指标：电容式（头戴话筒） 7.输出功率:3mW~30mW。 | 5 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 18 | 大合唱话筒 | 产品概述： 采用柱极式电容麦克风设计，具有良好的束状特性。支持单只麦克风或多只麦克风同时使用。可用于立体声录音，录音时总能达到杰出的空间效果，适用于存在多个声音源的录音情况；可用于大合唱、管弦乐等乐器群组拾音。 技术参数 1.方向特性：束状 2.接口：平衡式XLR接口 3.灵敏度（1kHz时）：-29dBV(0 dBV=0.775V/Pa) 4.频率响应：80Hz-20kHz 5.衰减：-10dB(-12dB Butwrth) 6.极限声压值(1% THD@1 kHz)：130 dB(0 dB), 140 dB(-10 dB) 7.等效声压值(按照IEC 651)：19 dB-A 8.信噪比：78 dB 9.额定阻抗：680Ω 10.额定终端阻抗：>1 kΩ 11.幻象供电：+48V 12.电流消耗：3mA 13.尺寸（直径×长度）：22mm×148mm 14.重量：205g | 2 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 19 | 大合唱话筒支架 | 高度：980-1680mm 斜杠：550-900mm 重量：1.5kg | 2 | 只 | itc、特控、BHX北航星 |
| 20 | 话筒天线 | 产品概述 极化天线适用于会议室、报告厅等场所，支持吸顶，壁挂和垂直安装方式。 功能特点 1.采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线。 2.天线主要单元的波束聚焦在天线正前方，垂直或水平方向皆能提供均匀的辐射场型特性，背后也有提高信号强度的效果。 3.天线的频款涵盖无线麦克风法规的550 MHz ~ 850 MHz频率范围频段，具有 8 dBi的高指向特性的增益。 4.在专业无线传输工程使用可以在最复杂的演出或会议的环境下，讯号几乎没有明显的衰落现象，所以能提供较长的传输距离、抗干扰特性及最稳定的信号接收效果。 5.天线输出电缆上串接天线放大器直接连接到接收机（建议使用不超过25米的同轴电缆连线）；放大器具有10 dB ± 1 dB增益，专供接收机作长距离接收使用，补偿同轴电缆线连接到接收机所造成的信号损失，提升接收距离及最佳的讯号质量。 参数 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 对 | itc、特控、BHX北航星 |
| 21 | 天线分配器 | 产品特点 1.提供4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统，共用一对天线和一个电源。 2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。 3.两路天线信号接收到分配器的天线输入端 4.两路级联信号输出到下一台分配器的天线输入端 5.宽频段的对数周期偶极阵天线或双极化天线或全向的鞭式天线与放大器和分配器组成的系统具有拾取和放大信号再输出分配的作用。 6.覆盖UHF段内的470-960M所有频率的无线接收机。 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围：470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。 | 3 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 22 | 音箱支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm 设备面板尺寸：160mm*90mm 重量：0.93Kg 1、固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm 箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm | 6 | 只 | itc、特控、BHX北航星 |
| 二、LED显示系统 |  |  |  |
| 1 | P2.0 LED显示屏 | 1）像素点间距≤2mm全彩； 2）像素密度≥250000点/㎡； 3）显示屏面积：≥7040mm * 4000mm； 4）色温可调范围：1000k~10000k； 5）对比度≥5000:1； 6）视角：水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 7）图像处理功能：具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象； 8）击穿电压测试：采用GB/T 4677 印制板测试方法，GB/T 1408.1 ，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿； 9)、亮度均匀性≥98%（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 10)工作温度 -10~+40℃（提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA认证的检测报告） 11)拼装精度 依据SJ/T11141-2017，拼装精度符合C级 ≤0.5mm（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 12)抗震等级 依据GB/T 17742-2008《中国地震烈度表》，产品抗震等级 ＞8级（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 13)电磁抗干扰性 产品抗干扰符合IEC801标准，通过静电放电、浪涌、电快速瞬变脉冲群、传导抗干扰、辐射抗干扰实验项目（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 14)电磁兼容 LED显示屏电磁兼容辐射及传到符合GB9254-2008要求，达到CLASS B级要求（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 15)自动亮度调节 显示屏具备智能光感功能，可自动识别环境亮度强弱调整屏幕亮度，以达到最佳的视觉观看效果，防止视觉疲劳，损伤实力（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 16)光生物安全 为保护使用者视力，所投产品在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR）（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 17)防潮 LED显示屏在10%-90%的湿度环境下检测，可正常工作（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 18)消影功能 LED显示屏正常工作时具备消除鬼影（行消影）、消除毛毛虫（列消除）、消除“十”字架和列常亮功能（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 19)动态节能 带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 20)电源功率因素（PFC） 所投产品电源具备PFC功能，功率因素≥0.95（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 21)低亮度高灰度 显示屏支持100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时，12bits灰度。支持通过软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 22)逐点校正功能 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 23)亮度鉴别等级 按照SJ/T 11141-2017 5.10.6规定：亮度鉴别等级为C级，Bj≥20（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 24)LED显示屏图像主观质量评价 依据SJ/T 11590-2016规定，LED显示屏图像主观评价为优级，满足标准测试要求（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 25)外壳阻燃 产品外壳面板通过了≥550°灼热丝实验，阻燃等级符合HB级标准（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） 26)盐雾试验 盐雾工作试验空间内放置时间48h后试验后样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象，符合盐雾10级要求（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） | 28.16 | ㎡ | 利亚德、洲明蓝普、三思 |
| 2 | 钢结构 | 钢架7140mm*4100mm 定制钢结构，5公分边框， 精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度 热镀锌方管，铆接、焊接，防锈、钢结构主材采用：镀锌铁方管 辅助材料：龙骨40*20，黑色不锈钢包边 | 29.27 | ㎡ | 国产优质定制 |
| 3 | 接收卡 | 1、支持逐点亮色度校正，配合软件和相机，对每个灯点的亮度和色度进行校正。 2、支持快速亮暗线调节，用来消除灯板与灯板、箱体与箱体之间的缝隙。 3、支持3D 功能，配合支持 3D 功能的控制器，,开启 3D 功能，设置 3D 参数， 使显示屏播放画面显示 3D 效果。 4、超大带载：自带12个HUB75接口，最大支持带载512×512； 5、支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 6、支持接收卡预存画面设置，可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。 7、支持温度和电压监测，可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件端可以查看接收卡的温度和电压。 8、支持液晶模块， 5pin 液晶模块用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 9、误码率监测，配合 LCT软件，接收卡之间通讯时，监测传输链路上的数据丢包情况。 10、支持固件程序回读，在 LCT软件上可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 11、支持配置参数回读，在 LCT软件 上可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 12、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13、支持通过 LCT 软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 14、接收卡支持出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新异常导致的升级卡死。 | 66 | 张 | 利亚德、三思、诺瓦 |
| 4 | 控制软件 | 1. 支持通用窗口，打折窗口，多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯等内容； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3. 支持应用模板，可直接载用，也可以自定义模板，模板中可灵活设置窗口数量，坐标，数量，页面支持一个或多个窗口同时显示； 4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6. 可实现多台异地显示屏同步播放； 7. 支持两种播放模式，本机播放和异步播放，用户可根据使用环境切换至所需模式；投标时提供软件功能截图； 8.控制系统软件支持画面控制，可实现正常显示，画面黑屏，冻结，测试画面，通道切换特效等功能，实现对屏体的显示控制，投标时提供符合CMA认证的软件检测报告，并加盖厂家鲜章； 9.控制系统软件支持对输入分辨率的调节，可按照屏体调节预设分辨率和自定义分辨率，实现对信号源分辨率的控制，投标时提供符合CMA认证的软件检测报告，并加盖厂家鲜章； 10.系统软件支持配置信息管理，可通过文件配置信息导出导入对应参数，实现参数信息的导入和备份，投标时提供符合CMA认证的控制器嵌入式软件检测报告，并加盖厂家鲜章； 11.系统软件满足多用户模式登录，高级用户登录可实现对屏体参数调节，演示模式可实现软件功能的演示操作，方便用户多模式选择登录，投标时提供符合CMA认证的控制器嵌入式软件检测报告，并加盖厂家鲜章； 12.系统软件支持多屏管理，可实现将单个屏幕进行组合管理，投标时提供符合CMA认证的控制器嵌入式软件检测报告，并加盖厂家鲜章； 13.系统软件支持多批次调节，可以将不同批次灯板通过调节显示达到均衡，投标时提供符合CMA认证的控制器嵌入式软件检测报告，并加盖厂家鲜章； 14.系统软件支持快速调节亮暗线功能，可快速将箱子合并后产生的不同亮度调节均衡，投标时提供符合CMA认证的控制器嵌入式软件检测报告，并加盖厂家鲜章； 15.支持添加温湿度窗口，可将窗口边框，温度，显示字体，颜色以及温湿度播放属性进行设置调整和播放，投标时提供符合CMA认证的温度探测器嵌入式软件检测报告，并加盖厂家鲜章； | 1 | 套 | 利亚德、卡莱特、诺瓦 |
| 5 | 视频处理器 | 1、拥有完备的视频输入接口包括1 路HDMI 2.0，4 路DVI输入，1 路 3G-SDI）； 2、多输出，大带载（支持 16 路RG45网口和 4 路OPT光纤输出，带载高达 1040万像素） 3、支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰） 4、支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放） 5、多窗口显示（支持 5 窗口任意布局） 6、支持预监输出画面（将预监内容通过HDMI 发送到显示器显示） 7、支持智能控制软件LCT 进行操作控制。 8、支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID） 9、支持超高超宽带载，带载最宽可达16384，最高可达8192； | 1 | 台 | 利亚德、卡莱特、诺瓦 |
| 6 | 配电系统 | 配电柜30kw，开关电、延时供电、手自动切换等，内置：多路空气开关、继电器、接触器、延时器、漏电保护器、浪涌保护等; | 1 | 套 | 国产优质 |
| 7 | 单基色条屏 | 1.规格：P4.75单红，净尺寸：10640mm*608mm 2.物理密度：≥44321点/㎡， 3.点间距：4.75mm 4.像素失控率：0，无失控率 | 6.47 | ㎡ | 利亚德、三思、美亚迪 |
| 8 | 钢结构 | 钢架10740mm*708mm 定制钢结构，5公分边框， 精加工钢结构，以保障屏幕安装牢靠和平整度 热镀锌方管，铆接、焊接，防锈、钢结构主材采用：镀锌铁方管 辅助材料：龙骨40*20，黑色不锈钢包边 | 7.6 | ㎡ | 国产优质 |
| 9 | 控制卡 | 异步单红控制卡 | 1 | 张 | 利亚德、灰度、三思 |
| 10 | 配电系统 | 配电柜10kw，开关电、延时供电、手自动切换等，内置：多路空气开关、继电器、接触器、延时器、漏电保护器、浪涌保护等; ★配电柜具有LED显示屏远程智能PLC配电及无线物联系统软件著作权证书 | 1 | 套 | 国产优质定制 |
| 11 | 笔记本电脑 | CPU系列：英特尔 酷睿i7-12代处理器 内存类型：16G 硬盘容量：512GB 显卡类型：独立显卡 | 2 | 台 | 戴尔、联想、惠普 |
| 12 | 交互智能平板 | 1.★整机采用86英寸LED 液晶A规屏，4K高清，显示比例16:9，具备防眩光效果，可视角度：≥178°，物理分辨率：≥3840*2160，显示性能满足UHD高清点对点要求。 2.支持双系统下10点同时触控及书写,响应时间≤4ms；定位精度：±0.1mm；整机屏幕触摸有效识别高度小于4mm。 3.整机符合浪涌（冲击）抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度等要求，确保整机使用安全； 4.整机具备不多于6个前置物理按键，高度集成易用，支持前置物理按键一键开关机、待机功能； 5.★响应国家护眼号召，设备需具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告）； 6.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作； 7.★设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网 9.具备屏体温度实时监控，高温预警，智能温控功能，可根据温度变化显示不同颜色进行相应提示，温度持续过高可执行断电保护。 10.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 11.整机接口：输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路Touch USB out；≥1路同轴输出。 12.图像制式：PAL/SECAM/NTSC。 13.内置前朝向≥2*15W扬声器，DBX音效，高保真音质，保证音视频素材播放效果。 14.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转 15.★整机内置独立摄像头，不低于500w像素，并可支持二维码扫码智能识别功能，方便老师快捷调取教学资源（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告）。 16.★整机内置高性能拾音麦克风，拾音距离不小于3m，方便教师课件与人声同步录制，迅速制作微课； 17.嵌入式操作系统版本不低于Android7.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB，运行流畅稳定，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等（提供国家相关质量监督检验中心所出具的权威检测报告）； 18.在嵌入式操作系统下，可调出多项快捷小工具：计算器、倒计时、日历；实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学 19.★内置电脑模块配置：采用120pin或以上接口，Intel I5 8代处理器；4G及以上内存；硬盘采用128G或以上容量的SSD固态硬盘，接口：HDMI≧1 | 1 | 台 | 希沃、鸿合、联想 |
| 13 | 智能授课笔 | 1.★锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外高精度书写。笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 2.兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 3.★内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 4.支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 5.支持windows、android双系统使用，双系统环境下应用软件可远程响应智能笔操作指令。 6.采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。 7.无线接收器采用微型Nano设计，即插即用，方便安装实施，整洁美观。 8.支持智能休眠节电，智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔 | 1 | 支 | 希沃、鸿合、联想 |
| 14 | 交互平板支架 | 配套 | 1 | 套 | 希沃、鸿合、联想 |
| 15 | 电缆线信号线 | 满足项目需求 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 三、信号管理系统 |  |  |  |
| 1 | 超高清视频切换器 | 产品介绍 是一款支持4K超清视频的HDMI切换器，支持4路HDMI输入、4路HDMI输出。 功能特点 1.支持4个HDMI输入，4个HDMI输出。 2.支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准。 3.HDMI输入支持音视频同步输入；具有4路音频输出接口，可外接调音台、处理器、有源音箱等设备进行扩音。 4.最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz，可兼容该最大分辨率以下的任何分辨率，输出端分辨率与输入端分辨率保持一致。 5.使用DC 12V供电，最大功耗约20W。 1、支持4个HDMI输入，4个HDMI输出； 2、支持HDMI 1.4标准，支持HDCP1.4标准； 3、最大输入输出分辨率可达3840x2160@30Hz，可兼容该最大分辨率以下的任何分辨率，输出端分辨率与输入端分辨率保持一致； 4、使用DC 12V供电，最大功耗约20W； 技术参数 1、数字视频输入：4×HDMI数字视频接口 2、输出接口：4×HDMI数字视频接口 3、控制接口：1×网口、1×RS 232、1×IR IN、1×USB UPDATE 4、HDMI：HDMI1.4 5、HDCP：HDCP1.4 6、HDMI最大带宽：10.2Gbps 7、最大传输距离：15米（3840×2160(30Hz)）；20米（1080P(60Hz)） 8、环境温度：-10℃—+45℃ | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 1.软件内嵌于高清矩阵系统设备，实现信号的处理、切换功能。 2.支持分辨率1920×1080P@60Hz、4K的处理能力。 3.采用创新的音频配置/切换技术，杜绝音频切换中的爆音、卡顿现象。 4.支持音视频分离技术，音视频传输相互独立。 5.支持OSD菜单，可配置输出画面参数。 | 1 | 套 | itc、特控、BHX北航星 |
| 四、集中控制系统 |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 产品描述 是一款采用工业级设计，拥有丰富控制接口，兼容多种控制协议，对声、光、电等各种设备进行集中管理和控制的设备。它广泛应用于多媒体会议室、多功能会议厅以及指挥控制大厅等场所。 功能特点 1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。 2.C语言编程架构，语句式编程，支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能，交互式控制结构，中英文编程界面。 3.主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单。 4.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 5.支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。 6.主机采用标准 19英寸机柜设计，前面板采用黑色氧化拉丝工艺，美观大方。 7.主机自带4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。 8.主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。 9.主机具备8路独立可编程IR红外发射口，实现对电视、空调等设备进行红外控制。支持导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，从而实现对相应设备控制。 10.主机具备8路数字I/0控制口，带保护电路。 11.主机具备8路弱电继电器控制接口。 12.主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备。 13.主机具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。 14.主机内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器，实现红外代码学习功能。 15.支持音频管理。中控主机可通过对接音频处理器、音频控制模块或支持主机协议的第三方设备，实现扩声系统音量控制以及场景调用。 16.支持视频管理。中控主机可通过对接矩阵系统、云台摄像机或支持主机协议的第三方视频设备，实现对摄像机控制、视频信号切换以及场景调用。 17.支持电源管理。中控主机可通过对接电源时序器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对电动窗帘、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等设备电源控制。 18.支持灯光管理。中控主机可通过对接灯光控制器、电源控制器或支持主机协议的第三方设备，实现对白炽灯、LED等设备控制。 19.支持场景调用。中控主机可预先设置会议模式、观影模式、无人模式等多个场景模式。控制端只需一键操作即可完成场景内所有设备联动启动或切换，避免了繁琐的操作步骤。 20.支持级联互控。中控主机可通过网络实现级联，达到互联、互控、联动切换的效果。一台控制端即可操作多台中控主机。 21.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。 22.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。 23.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，切换时间小于1.2s，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 24.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。 25.支持数据备份，主机自带TF卡槽，插入TF卡可进行程序数据的备份及导入。 26.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制，随时随地管理设备。 27.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。 28.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 29.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭，极大地方便用户使用，更加节能环保。 参数 1、主机具备1个NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用，可并接256个网络设备； ★2、面板有≥4.3英寸触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。具备1路TF卡接口，实现项目中的程序导入或导出。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）； 3、全面支持网络控制，具备网络接口；支持多台IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端通过wifi与主机通讯； 4、IOS平台（iPhone/ipad）、安卓平台等移动设备终端的编程方式全面兼容传统触屏编程方式，无需重新学习新的编程方法，极其方便升级更换； 5、支持操作状态双向反馈功能，对设备的控制执行状态可一目了然； 6、采用可编程控制平台，交互式的控制结构，中英文可编程界面； 7、采用最新32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度最高可达720MHz； 8、大量采用高度集成化的处理芯片，考究的LAY OUT让系统运行非常稳定、流畅； 9、主机内置256MDPR及8 GEMMC的大容量FLASH 存储器； 10、主机具备8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号； 11、支持串口环出功能，主机的8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出； 12、主机具备8路独立可编程IR红外发射口； 13、主机具备8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路； 14、主机具备8路弱电继电器控制接口； 技术参数 1、处理器：32位Cortex-A8 ARM架构微处理器，主频高达720MHZ 2、存储器：256MByte DDR3 RAM，8 GByte EMMC Flash 3、串口端口：8个终端模块，每个模块7PIN排针，支持RS-232，RS-485及RS-422信号 4、红外IR端口：8个终端模块，16PIN排针 5、I/O端口：8个终端模块，9PIN排针，带保护电路，支持 0-5V 数字输入信号 6、弱电继电器端口：8个终端模块，16PIN排针，常开型独立继电器，额定 1A/5V 数字信号 7、NET端口：1个终端模块，4PIN排针，支持NET控制总线，提供DC24V/2A输出电源 8、封装方式：金属机箱，支持机架安装 9、输入电源：～110-240V 50-60Hz 10、软件：Control System Builder,中英文界面 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 2 | 平板触摸屏 | CPU： 64 位架构的 A10 Fusion 芯片，嵌入式 M10 协处理器 运行内存 2GB 存储容量 128GB 传感器 重力传感器,三轴传感器,环境光传感器,近距离传感器 特性 大尺寸 屏幕尺寸 9.7英寸 分辨率 2048×1536 屏幕材质 IPS屏 屏幕刷新率 多点触控,电容式触摸屏 | 1 | 台 | ipad、华为、小米 |
| 3 | 无线路由器 | 网络协议 支持802.11 ac/b/g/n 传输速率 10/100/1000Mbps 其它端口 WAN接口：1个GE LAN接口：4个GE（支持切换为WAN口） Wi-Fi：802.11b/g/n，2.4GHz，2x2 MIMO 802.11ac，5GHz，2x2MIMO USB2.0接口：1个 串行辅助/控制台端口：1个 包转发率 200Kpps | 1 | 台 | 华为、H3C、TP-LINK |
| 4 | 控制器 | 产品描述 8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路，搭配可编程中控主机使用,也全面支持第三方设备控制，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。 功能特点 1.协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。 2.手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。 3.具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口。 4.具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A。 5.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。 6.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。 7.具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。 8.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。 9.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。 参数 1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能； 3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置；具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； 4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯； 5.具有键盘锁（LOCK）功能； 6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 五、会议录播系统 |  |  |  |
| 1 | 无线便携式录播主机 | 产品介绍 采用一体化硬件设计，嵌入式Linux操作系统，高度集成图像采集、录制、自动导播、直播、点播等系统模块，是一款便携式八机位音视频录制设备。 功能特点 1.采用一体化硬件ARM+DSP设计，嵌入式Linux操作系统，非工控机加装采集卡方式，无风扇设计，自带15.6英寸带触摸液晶显示屏，无需外接电脑就能在本地接上鼠标和显示器进行导播操作。 2.高度集成直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。 3.基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 4.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。 5.视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率。 6.录播主机内置加密算法，保证了正版机器需要激活才有使用的权限，支持使用授权日期。 7.主机自身支持无线连接功能，支持4G（联通/电信/移动）通信；支持天线外接延期功能，可升级到无线移动录播。 8.主机自带2TB的存储空间，录制内容存储可达2000个课时，支持长达一年以上对设备的频繁使用；支持旧文件自动删除，进行循环录制。 9.主机具备6路HDMI信号输入接口，可用于接电脑或摄像机。 10.主机具备8路网络信号输入，采用标准RTSP流接入，用于采集网络摄像机信号。 11.主机最多具备8路视频信号的同时输入，信号类型支持HDMI/3G-SDI/IP。 12.主机具备2路HDMI视频输出接口，用于接外部显示设备。 13.主机具备2路3.5mm音频输入接口和1路6.35mm音频输入接口，用于采集外部音源信号。 14.主机具备2路3.5mm音频输出接口，用于接扩声或监听设备。 15.主机具备2个RS-232控制接口，可用于与其它控制系统无缝信令对接。 16.主机具备3个USB 接口，可用于接U盘或者键盘鼠标。 17.主机具备1路802.3ab 1000Base-T千兆网络接口，支持插入4G卡升级为无线设备。 18.支持键盘导播，通过点击键盘按钮即可实现输入源画面监控或导播切换、录播模式切换、启动录制及停止、特效切换和摄像头控制等功能。 19.支持最多同时操作8台云台摄像头的转动及缩放，并支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 20.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 21.支持三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持2种自定义画面布局，满足个性化需求。 22.支持自定义分片录制，时长30-480分钟可选，可无缝对接其它厂家非线编工具。 23.支持PVW和PGM双画面,切换输出显示时支持输出切换特效，包括渐变、擦除、推入、扩展、飞入等12种画面切换特效。 24.支持字幕设置，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置。 25.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 26.支持自定义添加片头功能，支持上传自定的片头并且自定义其显示时间长短。 27.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。 28.支持预约录制功能，预约录制课表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 29.内置VOD点播模块，可通过网络进行视频文件在线播放、暂停、跳转等操作。 30.支持直播功能，局域网内支持同时对50路用户进行直播；支持标准RTMP推流协议，可对接第三方直播平台进行在线直播，方便扩展直播数量。 31.支持自动上传备份文件功能，可配合第三方FTP文件服务器，课件自动推送到文件服务器中；文件上传和下载可自动对带宽进行调整，防止网络阻塞。 32.支持视频文件修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复。 33.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用。 34.支持一键升级功能，当系统有新功能迭代即可通过导入固件实现功能升级。 35.支持软件中控，在录播录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制。 36.支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。 37.支持用户分组管理功能，可对每个用户分配账号权限，用户经过认证和授权后才能观看直播和点播文件，对应的用户只能访问对应的文件。 参数 ★1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书及CNCA全国认证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图）；采用一体化硬件ARM+DSP设计，嵌入式Linux操作系统，非工控机加装采集卡方式，无风扇设计。 ★2.自带不小于15.6英寸带触摸液晶显示屏，无需外接电脑就能在本地接上鼠标和显示器进行导播操作。（提供设备图片佐证） 3.高度集成直播、点播、采集、录制等系统模块，易用易维护安全性超高。基于B/S架构，登陆web端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 4.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持1920x1080等分辨率。 5.主机自带不少于2TB的存储空间，用于存储数据。 ★6.主机具备不少于6路HDMI信号输入接口，2路HDMI视频输出接口，2路控制接口，3路USB接口，3路音频输入接口，2路音频输出接口。（提供设备接口图佐证） 7.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 8.支持三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持2种自定义画面布局，满足个性化需求。 9.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 ★10.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。（提供功能演示视频供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应） 11.支持预约录制功能，预约录制安排表编辑完成后便自动按预定时间进行录制，并自动生产文件名并附带场地、主讲人和主题等信息。 12.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 2 | 摄像机 | 产品特点： 1.稳定可靠的无线传输，2x2MIMO和发射端波束成型技术，最大传输速率300Mbps，穿透力强，传输距离远达100米。具自动搜索和智能配置功能，传输效率高。 2.采用72.5°高品质超广角镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。 3.支持H.265编码的视频会议摄像机，可实现全高清1080p超低带宽传输。 4.采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 5.支持AAC音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 6.超高信噪比的全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是超低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达55dB以上。 7.支持网络VISCA，Onvif，SDK等多种控制方式，无需另接控制线即可对摄像机进行远程控制。标配镜头遮光罩，使用遮光罩可抑制画面光晕、避免杂光进入镜头，特别适应室外太阳光照射环境无线拍摄需求。 参数 ★1.具有CNCA全国认证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图）；采用2x2MIMO和发射端波束成型技术，最大传输速率300Mbps，传输距离远达100米。具自动搜索和智能配置功能。 2.采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦。 3.摄像机支持H.265编码，可实现全高清1080p超低带宽传输。 4.采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 5.支持AAC音频编码。 6.全新CMOS图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪声，同时应用2D和3D降噪算法，图像信噪比高达55dB以上。 7.支持网络VISCA，Onvif，SDK等多种控制方式。 | 2 | 台 | itc、索尼、BHX北航星 |
| 3 | 摄像机专用落地支架 | 定制 | 2 | 台 | 国产一线 |
| 4 | 接收器 | 产品参数： 1.最大发射功率可达27dBm。 2.无线传输速率最高可达300Mbps。 3.支持智能免配置。 4.支持Jtrans抗干扰模式。 5.支持Vtrans，解决隐藏节点问题。 6.支持频率扩展。 7.支持自动速率调整。 8.具有20/40MHz信道宽度选择。 9.支持网页升级。 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 5 | 监控摄像头 | 200万像素半球型网络摄像机 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。红外补光距离不小于50米。支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。信噪比不小于55dB。需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。需支持智能后检索功能。 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。不低于IP67防尘防水等级。需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。支持poe供电； | 3 | 台 | 大华、海康、华为 |
| 六、舞台灯光系统 |  |  |  |
| 1 | LED帕灯 | 功能特点： 1.频闪：独立电子频闪1-25Hz。 2.混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能。 3.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 4.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 5.灯具连接：三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 6.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1.5米长电源、信号线。 7.声控灵敏度：65-130dB。 8.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 参数 ★1.具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件）；频闪频率1-25Hz 2.光源54×3W LED(R14G14B14W12) 3.色温3200K～7200K 4.透镜角度25°(15°、45°可选) 5.灯具具有RGBW(红绿蓝白)混色。 6.灯具内置宏功能。 7.灯具调光范围为0-100%可调。 8.灯具具有主从自走自动同步功能。 9.灯具具有控台正常控制自走永久同步。 10.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 11.灯具具有声控功能。 12.灯具配备DMX512接口。 13.灯具内置程序自走功能。 14.灯具具有主从联机模式。 15.灯具配备支持RDM协议接口。 16.灯具具有程序在线更新功能。 17.灯具DMX控制通道数量为4/8通道。 | 33 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 2 | 平板灯 | 功能特点： 1.颜色：冷暖白色温可调。 2.调光：0-100%无抖动平滑线性调光。 3.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 ★1.具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件）；光源:630颗0.2w2835 LED （冷暖白) 2.色温:3000-6500K 3.CRI:Ra≥97，TLCI≥95 4.灯具具有冷暖白色温可调功能。 5.灯具调光范围为O-100%可调。 6.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率 7.灯具DMX控制通道数量为2/5通道。 8.灯具支持RDM协议接口及程序在线更新功能 | 10 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 3 | 摇头光束灯 | 产品特点： 1. 镜头光学系统：超级强大，在10米内达400,000+ Lux 2. 色轮：14色+白光 3. 图案轮：13个图案+白光 4. 棱镜一：8面棱镜； 5. 棱镜二：16面棱镜； 6. 棱镜重叠：可用8+16小面棱镜 7. 频闪：1-25 Hz，具有脉冲效果 8. 平移：540度+微调 9. 倾斜度：270度+微调 10. 调光器：0-100％平滑线性调光器 插不上1.具备镜头光学系统：在10米内达400,000+ Lux。 2.具备14色+白光。 3.具备13个图案+白光。 4.具备8面棱镜+16面棱镜。 5.支持8+16面棱镜重叠。 6.支持频闪：1-25 Hz，具有脉冲效果。 7.支持平移：540度+微调。 8.支持倾斜度：270度+微调。 9.具备0-100％平滑线性调光器。 10.采用功率不低于250W飞利浦灯泡 11.支持控制方式：DMX /主从/自动/声控 | 10 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 4 | 面光灯 | 功能特点： 1.频闪：独立电子频闪1-25Hz。 2.电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步。 3.液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 4.灯具连接：三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 5.特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线。 6.声控灵敏度：65-130dB。 7.过温保护功能：内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。 参数 ★1.具有《中国环境标志(Ⅱ型)产品认证证书 》（提供权威认证机构颁发的证书复印件）；频闪:1-25Hz 2.光源:COB 200W LED（冷/暖白) 3.色温:3200K～7200K 4.发光角度:60° 5.灯具调光范围为0-100%可调。 6.灯具的液晶显示菜单能调用各种场景，内置程序可以直接调用执行。 7.灯具连接:三芯信号线IN/OUT电源线IN/OUT。 8.灯具内置NTC温度控测功能,当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 9.灯具具有声控功能。 10.灯具配备DMX512接口、支持RDM协议接口及程序在线更新功能。 11.灯具内置程序自走、主从联机模式功能。 12.灯具DMX控制通道数量为2/6/7通道。 13.灯具内置三种风扇调速模式:常规模式，低速模式，静音模式。 | 15 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 5 | 灯控台 | 功能特点： 1.采用功能强大的ARM系统：不易档机，不易损坏系统 ； 2.内置一个7寸电容触摸屏，全中文显示，全触摸操作。快捷触屏操控，可触摸屏和键盘同时操作； 3.2个DMX 512输出端口，1024个DMX通道。 4.支持三种灯具类型模式：（电脑灯，LED灯，调光器）可一键快速切换，现场应用。 5.开机即用:无需灯库也可直接操作,兼容传统操作方式； 具有现场快速制作灯库功能（只要有灯有电，有无说明书，都能做灯库）让你可以随时在控台上编写灯库；并支持使用R20灯库。（可存储200个灯库） 6.支持手写式命名做标识，内容易记，易找； 7.手绘快速编程方式，可迅速编制复杂多变渐变场景效果，和简单的灯具位置排布效果;强大的CMY/RGB调色板可立即混出指定颜色输出,提升了效率及效果。 8.走灯程序有四种运行模式: 循环模式,手动触发模式,音乐触发模式,播放器触发模式；每个程序序可设置三种输出模式：循环模式、顺序模式、交叉模式。 9.播放器模式下声光同步控制: 该模式下，可通过MH-Player同步播放器软件实现音频或视频与灯光效果完全同步工作，同时可支持双向控制（即：播放器软件可操控台，控台也可操控播放器软件）； 10.音乐触发模式下：通过外部输入的音频信号触发控台，实现同步走灯效果。 11.控台内置时间码程序编辑功能，可以方便快速编辑简易灯光秀。 12.100个走灯程序或场景,可同时运行20个场景或程序,最多输出20个图形; 13.气氛程序键可让您即兴输出渲染气氛的程序; 可让你在任何时候实现快速插入程序或场景输出。 14.200个可编辑分组功能,可实现快速选灯与选属性; 80个可编辑内置素材。 15.内置图形: 有30个可自主编辑图形（通过手绘功能绘制创意图形）和20个内置图形;每个图形都会生成4种输出模式(即图形运行的方式)。 内置灯光流水效果程序, 可实现流水跑灯效果； 16.快捷易用的图形发生器，分类的内置图形以图片式显示，更易使用,更加直观，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制使用，如画圆、8字、波浪等多种效果。图形参数（如：速度 大小、展开、方向）均可独立设置。 17.支持U盘数据：备份与还原，可以有效保存现场数据. 18.有自带内置说明书：帮助您现场应用； 19.全中文和全英文显示和面板可选（需订购时注明）； 20.专业工作灯，适合室内外演出使用。 参数 1·采用功能强大的ARM系统：不易档机，不易损坏系统，永远不会中病毒； 2·内置7寸电容触摸屏，全中文显示，可触摸屏和键盘同步操作； 3·支持三种灯具类型模式：（电脑灯，LED灯，调光器）可一键快速切换，现场应用。 4·开机即用，无需灯库也可直接操作，兼容了传统的控台操作方式； 具有现场快速制作灯库功能（只要有灯有电，有无说明书，都能做灯库）让你可以随时在控台上编写灯库；并支持使用R20灯库。（可存储200个灯库） 5·支持手写命名做标识，让内容易记，易找； 6·手绘快速编程方式，可迅速编制复杂多变渐变场景效果，或手绘简单的灯具位置排布效果；强大的CMY/RGB调色板可立即混出指定颜色输出,提升了效率及效果。 7·走灯程序有四种即时运行模式： 自动模式、触发模式、音乐模式和播放器模式；每个程序序又可设置三种输出模式：循环模式、顺序模式和交叉模式。 8·播放器模式下实现声光影同步控制：该模式下，可通过MH-Player同步播放器软件实现音频或视频与灯光效果完全同步工作，而且MH-Player同步播放器软件可支持多种音频和视频文件（只要能正常播放的文件基本都可使用），同时可将视频窗口与播放器控制窗口分开，这样图像内容就可投放到舞台背景的大屏幕上显示，同时可支持双向控制（即：播放器软件可操作控台，控台也可操控播放器软件）； 9·控台内置时间码程序编辑功能，可以方便快速编辑简易灯光秀。 10·气氛程序键可让您即兴输出渲染气氛的程序; 可让你在任何时候实现快速插入程序或场景输出。 11． 具有20个内置图形发生器，同时还有30个可用户编辑的图形（通过手绘功能绘制创意图形）； 12．具有RS232接口，支持与第三方设备（如：中控设备）的对接和调用，方便系统应用； 13·有自带内置说明书：帮助您现场应用； | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 6 | 电源直通箱 | 功能特点： 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 参数 1.过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.A.B.C三相工作指示灯。 3.设两脚和三脚万能用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。 4.外形尺寸:国际标准3U。 5.额定功率：12路×4kW，可适用于任何负载。 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 7 | 信号放大器 | 功能特点： 1.2路DMX512数码输入。 2.输入输出光电隔离。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 参数 1.2路DMX512数码输入。 2.输入输出光电隔离 。 3.8路独立放大驱动输出。 4.信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。 6.独立的LED信号指示。 | 1 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 8 | 配件 | 1.规格：28mm厚；重量：228g；承重：50kg；卡管;40-58mm。 | 60 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 9 | 配件 | 1.规格：30mm厚；重量：480g；承重：150kg；卡管;40-52mm。 | 42 | 个 | itc、特控、BHX北航星 |
| 10 | 配件 | 1.规格：4mm；长度：800mm；承重：150kg。 | 80 | 条 | itc、特控、BHX北航星 |
| 11 | 固定灯杆 | 1.双管H型结构，中间采用40×20×2方管/40*4扁铁连接，发黑处理，尺寸：￠48mm*H350mm | 4 | 根 | itc、特控、BHX北航星 |
| 12 | 电源线 | RVV3*2.5 | 150 | m | 凯诚、起帆、远红 |
| 13 | 信号线 | RVVP2*0.5 | 150 | m | 凯诚、起帆、远红 |
| 14 | 顶棚钢结构 | 满足项目需求 | 1 | 批 | itc、特控、BHX北航星 |
| 七、舞台机械控制系统 |  |  |  |
| 1 | 拉幕机 | 1.安装类型：本体安装 2.电源：380V/50Hz 3.功率：P4/400W 4.额定转速：200rpm 5.额定扭矩：12.8NM； 6.对开速度：0.012~1.2m/s 7.运行噪音：≤45dB(A) 8.驱动方式：电动履带 9.防护等级：IP44 10.绝缘等级：F级 11.工作制：S1 12.噪音：50dB 13.驱动类型：变频调速拉幕机装置 14.保护装置：行程限位、机械限位 15.设备尺寸：L325mm*W175mm*H212.5mm 16.自重：约11.5kg | 1 | 台 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 2 | 轨道 | 1.安装类型：吊挂安装 2.轨道尺寸：29.4m 3.铝合金轨道 4.材质型号：6061 5.防护等级：IP44 6.噪音：45dB 7.辅助配件：尼龙挂钩，安装码，带头车，同步带，传动箱，螺栓等 8.轨道尺寸：W88mm*H41mm 9.轨道自重：2.58kg | 29.4 | m | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 3 | 固定杆体 |  | 14.7 | m |  |
| 4 | 对开幕控制箱 | 1.规格：4U； 2.颜色：黑色； 3.外形尺寸：L485mm*W440mm*H183mm； 4.安装方式：19英寸标准机柜水平安装； 5.接线方式：电机信号线-管型冷压端子接线； 6.电源输入：电源输入：AC380V，级数-3P+N+E；带黄绿红三色电源输入指示灯； 7.电源输出：AC380V，级数-3P+E； 8.功率输出：2*1.1KW； 9.电源输出口：1个DC24V(备用）； 10.网络接口：一个以太网端口(备用）； 11.电机限位线接口：1个DC24V； 12.遥控接口：1个DC24V； 13.遥控范围：100米内无障碍控制； 14.控制按钮：4个DC24V； 15.急停按钮：1个DC24V； 16.切换开关：1个DC24V； 17.可编程控制器(PLC)I/O：12点输入/8点数出； 18.可编程控制器(PLC)I/O扩展模块：无，最多支持6个扩展模块； 19.数据传输速率：10/100 Mbit/s； 20.输出路数：两路变频控制输出。 | 1 | 台 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 5 | 会标幕幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 44.1 | m2 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 6 | 会标幕衬里 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 14.7 | m2 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 7 | 对开大幕幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 255 | m2 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 8 | 对开大幕衬里 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 85 | m2 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 9 | 对开底幕幕布 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 255 | m2 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 10 | 对开底幕衬里 | (长×高×折比3×块)B1级阻燃处理，金丝绒250g/㎡ | 85 | m2 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 11 | 辅料 |  | 1 | 批 | 3a、DISJBO、名成时代 |
| 八、管线及辅材 |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 三工位；定制（音控台、灯控台）； | 2 | 台 | 图腾、三拓、京峰 |
| 2 | 机柜 | 规格：600*600*2000mm 材料：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作； 表面：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、喷塑处理、外型美观 结构：可方便地安装机柜集中配电单元及设备；带透气孔的后门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性，门型可按需选配；可同时安装脚轮和支撑脚；结掏坚固，最大静载达800KG；可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求；高级旋把机柜门锁，高效坚固的并柜连接 标准：符合YD/T 2319-2011标准；静态承重：800Kg 防护等级:IP20 | 2 | 台 | itc、特控、BHX北航星 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 24 | 条 | 绿联、秋叶原、山泽 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 1 | 条 | 绿联、秋叶原、山泽 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头 | 2 | 条 | 绿联、秋叶原、山泽 |
| 6 | HDMI线 | 15m； | 3 | 根 | 绿联、秋叶原、山泽 |
| 7 | HDMI线 | 2m； | 3 | 根 | 绿联、秋叶原、山泽 |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | 标准：ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 原厂成型，100%通过单体测试，具有更高的可靠性和传输性能 插头采用灌胶工艺，弹片保护和软尾结构，保障线缆和水晶头之间的连接 导体规格：多股绞合，软圆铜线，4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 插头规格：RJ45，8P8C，簧片表面镀金，透明聚碳酸酯塑胶壳 线序：T568B-T568B 插拔次数：≥1000次 最高传输频率：250MHz | 860 | m | 欧普、海康卫视、亨通 |
| 9 | 音频线 | RVPE2*0.5 | 450 | m | 秋叶原、胜为、亿舟 |
| 10 | 音箱线 | 300支金银线 | 480 | m | 秋叶原、胜为、亿舟 |
| 11 | SDI线 | SYV75-5 | 80 | m | 秋叶原、胜为、亿舟 |
| 12 | 天线 | SYV50-5 | 50 | m | 秋叶原、胜为、亿舟 |
| 13 | 灯光信号线 | RVP | 320 | m | 秋叶原、胜为、亿舟 |
| 14 | 电缆线 | YJV 5*25 | 35 | m | 凯诚、起帆、远红 |
| 15 | 电缆线 | YJV 5*16 | 40 | m | 凯诚、起帆、远红 |
| 16 | 电源线 | RVV3*2.5MM | 580 | m | 凯诚、起帆、远红 |
| 17 | 穿线管 | KBG25 | 520 | m | 公元、中财、联塑 |
| 18 | 穿线管 | KBG32 | 160 | m | 公元、中财、联塑 |
| 19 | 桥架 | 200*100（强弱电） | 60 | m | 国产优质 |
| 20 | 电箱 | 定制 | 2 | 只 | 国产优质 |
| 21 | 多媒体地插 | 含音频*2、电源*1 | 4 | 个 | 梅兰日兰、公牛、秋叶原 |
| 22 | 多媒体地插 | 含HDMI模块*1、话筒模块*2、电源*1 | 4 | 个 | 梅兰日兰、公牛、秋叶原 |
| 23 | 辅材 | 含音箱插头、卡侬、大杆等 | 1 | 批 | 国产优质 |
| 九、礼堂椅 |
| 1 | 礼堂座椅 | 规格尺寸：570*1030*730mm 详细参数： 1.详细尺寸：中心距570mm；扶手宽80mm；座内宽490mm；扶手高620mm；座高450mm；全高1030mm；整体深度730mm。 2.背/座外壳：采用优质PP多元素复合材料经模具压注成型，承托力强，硬度高抗变形，耐磨耐用。座壳附独特蜂窝式吸音气孔且必须为全新料。背壳尺寸：750*440±5mm，座壳尺寸：480*430±5mm，厚度≥4mm。 3.背/座内板：采用优质多层板经模具高压成型，具有曲线符合人体工学原理，背内板尺寸：670*420*13±5mm，座内板尺寸：440*410*12±5mm。 4.背/座海绵:采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达40 kg/m3。背海绵尺寸：645*480*105±5mm，座海绵尺寸：485*450*90±5mm。 5.脚架：扶手框采用优质冷轧钢板(T1.6mm)，脚管采用优质方管(80x40xT1.6mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。侧面的挡板采用内包外嵌式工艺，材质为3mm厚优质密度板加附毛麻面料。扶手框尺寸：415*342*75±5mm，底脚尺寸：310*230*78±5mm。 6.扶手: 采用进口橡木加工成型外履烤漆处理。扶手尺寸：422*80*24±5mm。 7.★写字板:写字板的板面和支撑杆材质均采用冷轧钢压铸成型，通过焊接连为一体，四周做加强筋处理，使其更加美观且承重能力更强。铁质板面设有笔槽和杯槽，笔槽末端加深处理使按压笔头时便于将笔取出。写字板不使用时可收藏于扶手框内部，使用时取出。板面尺寸290*283*18mm；笔槽长度175mm；杯槽直径65mm。★需提供写字板部件的检测报告，内容包含：磁导率、晶粒度、化学成分、漆膜硬度、附着力、中性烟雾时间要求大于24h。 8.布料:采用优质耐磨麻布面料，手感舒适。可根据客户要求进行阻燃处理。并有多种颜色可供选择。 9.回复机构: 采用双弹簧自动回复装置，使椅座能准确自动复位，零故障。 固定方式：采用经过防锈静电喷涂的内六角膨胀螺丝，固定孔加盖塑料盖。 投标时提供具有MA或CNAS资质的检测机构的检测报告复印件，检测报告需包含以下检测内容： （1）阻燃高密度中纤板检测报告一份：检测内容须包含（静曲强度；内结合强度；含水率；密度；吸水厚度膨胀率；表面胶合强度；表面耐划痕；表面耐香烟灼烧；甲醛释放量；阻燃2级；总挥发性有机化合物（TVOC））。 （2）阻燃超纤皮检测报告一份（检测项目：感官要求；摩擦色牢度；耐光性；耐折牢度；耐磨性；撕裂力；PH；禁用偶氮染料；游离甲醛；挥发性有机物（VOC）；可萃取的重金属；阻燃2级） （3）双饰面封边三聚氰胺板检测报告一份（（检测项目：静曲强度；内结合强度；含水率；密度；吸水厚度膨胀率；握螺钉率；表面胶合强度；表面耐划痕；表面耐香烟灼烧；表面耐冷热循环；表面耐污染腐蚀；表面耐水蒸气；甲醛释放量；阻燃2级） （4）阻燃实木皮贴面检测报告一份（检测项目：耐污染性能；表面耐磨；抗冲击；耐划痕；静曲强度；内结合强度；表面耐划痕；表面耐香烟灼烧；表面耐干热；表面耐水蒸气；阻燃2级；总挥发性有机化合物（TVOC）） （5）阻燃pur封边条检测报告一份（检测项目：耐光色牢度；耐磨性；耐开裂性；耐冷热循环；耐干热性；可溶性重金属；氯乙烯单体；甲醛释放量；领苯二甲酸酯；多溴联苯醚；阻燃2级） | 314 | 张 | 安柯创、派格、格林汉姆 |
| 2 | 报告讲台 | 1、1400*700*850，基材：E1级浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.124 mg/m3且TVOC≤0.50mg/m2﹒h。静曲强度、内结合强度、含水率3.0-13.0%、密度0.60-0.90g/cm3、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、表面胶合强度≥0.60MPa、表面耐热循环、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐干热、表面耐香烟灼烧、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、耐光色牢度等均符合国家标准。 2、封边：采用同色ABS封边条，表面应无皱纹、裂纹、染色线、无明显的气泡、针孔、划痕等瑕疵，表面涂层可迁移元素(铅、汞、镉、铬、锑、砷、钡、硒),厚度0.5＜H≤1.0mm，甲醛释放量，开裂性（耐龟裂性）；耐老化性无开裂；耐光色牢度，多溴联苯，多溴二苯醚，邻苯二甲酸酯均符合国家标准。 | 1 | 张 | 安柯创、派格、格林汉姆 |
| 3 | 合唱台 | 定制 | 5 | 台 | 国产优质 |

备注：报价时按照推荐品牌进行报价且上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

三、供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商具有有效的营业执照；

4.本项目不接受联合体投标。

四、约定事项

1.质保、售后服务要求：质保服务期限为三年（从验收合格后算起）。

2.参与报价的单位需将法人营业执照复印件和市场询价表于2022年11月3日14:00前，送至启东市善成小学，联系人：黄老师，联系电话：13862876926。

4.报价费用说明：包括满足本项目功能需求的一切设备(硬件及软件)、配件、辅料等设施设备费用及培训等费用。

5.所有报价单必须加盖报价人公章。

6.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将不被列入“启东市教育体育系统优选库”，同时记入黑名单；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

询价采购报价单

启东市善成小学报告厅智能化项目设施设备采购项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声发言系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线阵音箱 | 只 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 支架 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 专业功放 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 辅助音箱 | 只 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 返听音箱 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 低音音箱 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 7 | 辅助音箱功放 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 返听音箱功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 低音音箱功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 数字调音台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 音频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 反馈抑制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 8路时序电源 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 电源管理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 一拖四无线会议话筒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 双手持无线话筒 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 17 | 双手持头戴话筒 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 18 | 大合唱话筒 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 大合唱话筒支架 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | 话筒天线 | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 天线分配器 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 22 | 音箱支架 | 只 | 6 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、LED显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示系统 | 平方米 | 28.16 |  |  |  |  |
| 2 | 钢结构 | 平方米 | 29.27 |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 张 | 66 |  |  |  |  |
| 4 | 控制软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 视频处理器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 配电系统 | 块 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 单基色条屏 | 平均米 | 6.47 |  |  |  |  |
| 8 | 钢结构 | 平均米 | 7.6 |  |  |  |  |
| 9 | 控制卡 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 配电系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 笔记本电脑 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 交互智能平板 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 智能授课笔 | 支 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 交互平板支架 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 电缆线信号线 | 批 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、信号管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 超高清视频切换器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 四、集中控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 平板触摸屏 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 无线路由器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 控制器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 五、会议录播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线便携式录播主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 摄像机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机专用落地支架 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 摄像机专用落地支架 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 摄像监控 | 台 | 2 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 六、舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED帕灯 | 台 | 33 |  |  |  |  |
| 2 | 平板灯 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | 摇头光束灯 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 面光灯 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 5 | 灯控台 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 电源直通箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 信号放大器 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 配件 | 个 | 60 |  |  |  |  |
| 9 | 配件 | 个 | 42 |  |  |  |  |
| 10 | 配件 | 条 | 80 |  |  |  |  |
| 11 | 固定灯杆 | 根 | 4 |  |  |  |  |
| 12 | 电源线 | m | 150 |  |  |  |  |
| 13 | 信号线 | m | 150 |  |  |  |  |
| 14 | 顶棚钢结构 | 批 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 七、舞台机械控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拉幕机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 轨道 | m | 29.4 |  |  |  |  |
| 3 | 固定杆体 | m | 14.7 |  |  |  |  |
| 4 | 对开幕控制箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 会标幕幕布 | m2 | 44.1 |  |  |  |  |
| 6 | 会标幕衬里 | m2 | 14.7 |  |  |  |  |
| 7 | 对开大幕幕布 | m2 | 255 |  |  |  |  |
| 8 | 对开大幕衬里 | m2 | 85 |  |  |  |  |
| 9 | 对开底幕幕布 | m2 | 255 |  |  |  |  |
| 10 | 对开底幕衬里 | m2 | 85 |  |  |  |  |
| 11 | 辅料 | 批 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |
| 八、管线及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 机柜 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 音频连接线 | 条 | 24 |  |  |  |  |
| 4 | 音频连接线 | 条 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 音频连接线 | 条 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | HDMI线 | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | HDMI线 | 根 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽网线 | m | 860 |  |  |  |  |
| 9 | 音频线 | m | 450 |  |  |  |  |
| 10 | 音箱线 | m | 480 |  |  |  |  |
| 11 | SDI线 | m | 80 |  |  |  |  |
| 12 | 天线 | m | 50 |  |  |  |  |
| 13 | 灯光信号线 | m | 320 |  |  |  |  |
| 14 | 电缆线 | m | 35 |  |  |  |  |
| 15 | 电缆线 | m | 40 |  |  |  |  |
| 16 | 电源线 | m | 580 |  |  |  |  |
| 17 | 穿线管 | m | 520 |  |  |  |  |
| 18 | 穿线管 | m | 160 |  |  |  |  |
| 19 | 桥架 | m | 60 |  |  |  |  |
| 20 | 电箱 | 只 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | 多媒体地插 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 22 | 多媒体地插 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 23 | 辅材 | 批 | 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 九、礼堂椅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 礼堂座椅 | 张 | 314 |  |  |  |  |
| 2 | 报告讲台 | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 合唱台 | 台 | 5 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

（注：此表手写无效、品牌不填写也无效）

报价人名称（公章）：

报价人：                        报价人联系电话：