2024年启东市全民健身设施提档升级服务项目市场询价（调研）报价表

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 参考图片 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 告示牌 | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：1240×114×1450mm； 1、立柱规格不小于：φ114×3mm国标钢管；主要承载横梁不小于：角铁30×30×4mm，表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。 2、采用横式不锈钢牌面，牌面尺寸不小于1005×600mm；牌面内容采用双面蚀字工艺制作；牌面采用内嵌式安装，利用防盗螺丝+防盗帽盖固定，美观又防盗；牌面框三面满缝焊接，美观又防雨水；人体易接触区域没有钩挂、缠绕结构； 3、告示内容为所有器材的安全告示和使用方法、注意事项。 4、安装采用直埋方式，混凝土基坑500×500×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 5、室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 （体育彩票图标） |  |  |  |
| 2 | 肋木架（肋木） | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：1280×114×2430mm； 1、立柱规格不小于：φ114×3mm国标钢管； 2、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。横杆直径不小于φ32×2.5mm，穿入主立柱焊接，更加美观和牢固；最下方横杆下缘与地面缓冲层间的距离应不小于400mm 3、横管间距250mm；两立柱间距不小于1070mm；底端横管离地面的距离为450mm； 4、立柱顶部不高出横管； 5、立柱顶端有防吊挂设计，立柱顶端和横管相平，不会有任何东西能吊挂，上部不允许存在标准附录 A 中 G5 的钩挂结构 6、采用整体焊接方式连接；横杆间隙无头部卡夹危险； 7、地基线以上有300mm的着陆黄沙缓冲层 8、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×700mm，立柱埋入深度600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 9、室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 3 | 天梯（云梯） | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：3260×1200×2360 mm； 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱管径规格不小于：φ114×3mm国标钢管； 2、主承载横梁规格不小于：φ48×3mm国标钢管； 3、横管规格不小于：φ32×2.5mm钢管； 4、天梯两边有护栏，可作单杠用或多人使用； 5、天梯顶架与立柱采用法兰盘连接，防水、安全可靠；上部不允许存在标准附录 A 中 G5 的钩挂结构 6、安装采用直埋方式，混凝土基坑500×500×700mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 7、室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 4 | 双位漫步机（双人漫步机） | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：2100×600×1200mm； 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱规格：ф114×3mm国标钢管；主承载横梁不小于：40×80×δ3mm。 2、摆动极限幅度应不大于 65°(0~+2°),为避免由于安装缓冲垫造成摆动幅度过小造成二次伤害,建议缓冲装置的起始位置不小于 55°；摆杆选用不小于ф76mm×3mm的管材，其他管材实际壁厚不小于3mm，摆杆轴承端部采用防水槽与端盖结合的新颖结构，能防水又防盗； 3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处不小于65mm； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不大于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台和护板；凸台顶部棱边全部以不小于2mm的R圆弧过渡，踏板厚度不小于4mm； 5、脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面不小于46000mm²，摩擦系数不低于0.5； 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于110mm； 7、相邻运动的两踏板的间距不小于100mm； 8、转轴直径45毫米，并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚为13毫米，轴承选用6008承载能力的深沟球轴；可不设置阻尼装置 9、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施，采用新国标的踏板和防撞垫，防撞垫用防盗螺丝固定在踏板上； 10、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 11、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 12、室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 5 | 四位蹬力器 | 12 | 只 | 表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。 1、主立柱采用ф114×3.0mm优质钢管，钢制盖帽； 2、摆杆采用ф60×3.0mm优质钢管，与脚踏距离内空大于230mm，地面内空大于450mm设计，坐椅采用钢板制作而成，脚踏采用滚花防滑工艺； 3、连接件采用内限位、防撞缓冲轴承装置，轴径Φ30mm双轴承连接转动装置，并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护，防止雨水的浸透而造成轴承的生锈坏死；止退装置设计，不锈钢螺丝连接，螺丝藏于防盗盖内部，可防锈防盗； 4、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理，采用计算机控制进口静电粉末喷涂设备，粉末回收采用小旋风和进口滤心，高效率回收，不污染环境； 5、主立柱明显位置铆接0.7mm厚，大小为260mm×90mm的不锈钢警告说明牌；方形设计，四个主立柱，防止划伤；字体采用照相腐蚀，环保耐用。 6、参考尺寸不小于2000x1700x1552mm。 7、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 8、室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 6 | 上肢牵引器 | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：760×600×2400mm 1.表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。主要承载立柱：φ114×3.0mm钢管 2.主要承载横梁：φ95×3.0mm钢管 3.采用橡塑手把套，以增加使用时的舒适程度，手柄端部直径52mm，除专用工具外不可拆，拉把与主支架连接部分具有内限位缓冲装置； 4.把手端离地面的距离为1920mm； 5.活动把手（不含柔性部件）质量450g； 6.安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×700mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 7、不论设置何种类型的手把或手把套，握持位置应有纹理表面，可不设置阻尼装置；柔性部件的质量应不大于活动把手的质量，室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 7 | 三位扭腰器 | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：1600×1400×1150mm； 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱规格：ф114×3mm国标钢管；附件规格：ф32×3mm国标钢管； 2、可三人同时使用； 3、转动部位采用可承受轴向推力的国家标准哈尔滨6205、51305高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能； 4、转盘采用钢制冲压而成,直径不小于φ300mm，表面采用凹凸设计，具有防滑措施，防滑面不小于39500mm²，摩擦系数不低于0.6； 5、转盘设置防止超速运转的内限位阻尼装置； 6、安装采用直埋方式，混凝土基坑500×500×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 7、室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 8 | 腰背按摩器 | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：1350×860×1400mm； 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱规格不小于：ф114×3mm国标钢管； 2、扶手管规格不小于：ф42×2.5mm国标钢管，外装橡塑把套，增强舒适度；把手规格φ38*δ2.5mm。 3、具有座式腰部按摩及站式背部按摩两种功能，可二人同时使用，座式按摩部分有限位装置，使用安全； 4、按摩轮采用优质工程塑料制作，符合GB19272-2011标准，表面具有凸起的按摩圆球，以增加锻炼效果及锻炼的舒适程度； 5、转轴直径不小于20mm； 6、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。 7、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 8、不论设置何种类型的手把或手把套，握持位置应有纹理表面；可不设置阻尼装置。 室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 9 | 太极揉推器 | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：1150×1120×1320mm 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。立柱规格：φ114×3mm国标钢管； 2、转盘支管径：φ60×3mm国标钢管； 3、转盘直径φ580mm，材质为优质工程塑料或铁质，符合GB19272-2011标准，内注塑有塑料加强筋，转盘面有防滑措施； 4、两转盘内侧距离240mm；需要设置阻尼装置。 5、转盘中心距地面高度分别为1100mm、1200mm； 6、立柱采用钢制封头，用机械手焊接，磨平，光滑、连续、耐久，防盗，避免淋入雨水； 7、转盘转动位具有阻尼装置，并具有防水圈，防止器材空转及雨水淋入； 8、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 9、室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 10 | 曲臂腿部按摩组合训练器 | 12 | 只 | 外形尺寸不小于：1180×600×1600mm 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。主要承载立柱不小于：φ114×3mm钢管 2、主要承载横梁不小于：φ42×3mm钢管 3、扶手管不小于：φ32×2.5mm钢管，上部不允许存在标准附录 A 中 G5 的钩挂结构 4、腿部按摩轮有防止侧面滑脱的措施； 5、安装采用直埋方式，混凝土基坑400×400×600mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。 6、室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 11 | 跷跷板 | 15 | 只 | 外形尺寸不小于：2046×626×906mm 1、表面工艺处理：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。主要承载立柱尺寸不小于：不小于φ114mm×δ3mm钢管； 主要承载横梁尺寸：不小于φ114mm×δ3mm钢管； 转动部位采用可承受轴向推力的国家标准高精度含油封闭滚动轴承，并具有防水功能； 铁板坐垫、花纹钢管握杆； 4、安装采用直埋方式，单根立柱地埋尺寸不小于500×500×600mm，混凝土强度不低于C25，更加坚固牢靠。室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 12 | 室外乒乓球台 | 20 | 张 | 1、球台长度2740mm±3mm，球台宽度1525mm±2mm，球台高度760mm±3mm，端、边线宽度20mm±1mm，中线宽度3mm±0.5mm。2、球台台面材质用于适于室外使用SMC材质，防水、抗寒、耐热，并能长期保持不变形、不翘曲、不开裂。表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂；脱脂、抛丸、静电喷涂。3、球台弹性230~260mm，弹性均匀度≤10mm，台面与球面摩擦系数COF值≤0.6。4、球台台面支撑架采用优质钢管≥φ60×δ3 mm，支撑架与台面连接牢固可靠，连接机构予以防护，使用者没有工具不能松开，托架管尺寸≥30×20×δ2，球台稳定性≤14mm。5.球网架材质为镀锌金属件，与台面配合严密稳固，长期室外使用能保持不变形、不锈蚀。室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 13 | 室内乒乓球台 | 4 | 张 | 立柱规格：ф114×3mm国标钢管；承载横梁规格：50×25×2.5mm国标钢管，座位立柱管材：ф76×3mm国标钢管； 2、桌面尺寸不低于650mm×650mm，桌面采用304不锈钢材质，厚度1mm； 3、紧固件材质为304不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；表面处理工艺：除油除锈酸洗磷化-静电喷塑 4、安装后尺寸不低于：1650×1650×660mm。 5、 安装采用直埋方式，主立柱混凝土基坑400×400×400mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠，其余安装采用直埋方式，混凝土基坑200×200×200mm，混凝土强度为C25，更加坚固牢靠。室外健身器材必须同一品牌，必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 产品具有可识别的售后服务系统智能二维码 |  |  |  |
| 14 | 棋牌桌 | 20 | 套 | 1、主要立柱管材: 不小于40*40*2 mm； 2、台面尺寸不小于2740mm*1525mm，台高：不小于760mm； 3、弹性：220－250 mm，弹性均匀度：≤10 mm； 4、台面光泽度：≤10度，台面摩擦系数：≤0.6； 5、球台稳定性：≤7 mm； 6、台面采用乒乓球台专用高密度板，弹性好； 7、架体喷涂前采用酸洗、磷化除锈处理工艺，架体表面喷塑，能确保涂层在室内长期使用； 8、立柱底脚装有4个调节螺钉、8个可调万向脚轮，在乒乓球台场地不太平整的情况下，也能精确调整台面距地面的高度760mm； 9、组装尺寸: ≥2740*1525*760mm。 10、具有配套球网，球网和球台为同一品牌。 必须满足国体认证中心NSCC认证证书，有效期内的确认函和检验报告。 |  |  |  |
| 15 | 滑梯 | 2 | 套 | 规格：不小于466*505*390cm 一、功能： 1、 滑梯功能需满足爬、滑、攀、转，滑梯种类不少于2种 二、必须包含：步梯、直滑梯、旋转滑梯 三、外观：顶包括树叶、瓢虫顶。 四、材质：立柱：立柱采用ф114mm，壁厚为≥2.0mm热镀锌钢管(管材质量均符合GB/T3091-2015标准要求，技术标准符合GB/T3091-2015要求，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合符合GB/T8810-2005要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化、及抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；无污染。 五、平台：采用厚度为2.0mm碳素钢板冲孔形成，冲孔直径为8mm．尺寸为1150mm，平台承载能力强，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化、抛砂处理后，采用包塑工艺，在其表面覆盖经得起多年剧烈磨损的热浸式塑胶保护层，总厚度2.3mm。 六、塑胶件：采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外光（UV）能力达到8级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。 七、铁件：壁厚为2.0mm热镀锌钢管（管材质量均符合GB/T3091-2015标准要求，技术标准符合GB/T3091-2015要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-2005要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、除锈、磷化及抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。所有螺丝均为不锈钢316号材质（符合GB/T1221-2007精度标准要求）。 |  |  |  |
| 16 | 体质测试系统一体化服务 | 1 | 项 | 2023年启东市国民体质测定与运动健身指导站第三方营运服务费用，完成不少于3000人有效的体质测试并建立测评档案，其中跟踪指导不少于300人，提供运动促健康服务1000人次，提供在线体质测定预约和查询服务（官方网站），并在媒体及现场公布预约和查询方式，被测试人员由成交供应商自行组织并测试（测试对象：启东市常住居民），测试器材维护、维修等相关费用包含在合同价中。有完整记录。测试服务需在2024年10月份完成。另：包含小程序一年得升级服务，提供数据报表、以及各器材的维护保养。 |  |  |  |
| 总计：大写： 小写： |
| 【特别提醒】1.1-13项室外健身器材品牌必须为同一品牌、国体认证NSCC证书、有效期确认函、国家体育用品质量监督检验中心出具的检测报告的原件核查。 2.体质测试系统一体化服务，需完成3000人体质测定有效数据，其中跟踪指导不少于300人，提供在线体质测定预约查询服务平台，被测试人员由成交供应商自行组织并测试（测试对象：启东市常住居民），测试器材维护、维修等相关一切费用包含在合同价中。 注意：因各产品命名方式不同，产品须满足参考图片所示功能要求。对于固定参数与采购需求中技术参数一致视为无偏离，高于固定参数与采购需求中技术参数的为正偏离，低于固定参数与采购需求中技术参数的负偏离，负偏离为不满足询价要求。 |
| 报价单位（盖章）： |
| 联系地址： |
| 联系人及电话： |
| 报价日期： |