启东市南苑中学厨房设备采购及安装项目

分散采购询价公告

启东市南苑中学根据启东市政府分散采购管理的有关规定，就启东市南苑中学厨房设备采购及安装项目进行询价采购(详细内容见采购需求一览表)。

一、采购需求

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 技术参数 | 样式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化器 | 32000风量 | 1 | 台 | 保丽洁、速八、科蓝 | 需有中国环境保护产品认证证书，95%以上除油烟效率，高效达标。专利的圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果。能量强劲的高频高压电源；数字电源，使设备具有软启动、多次跳火保护、电场短路保护、电源过载保护、变压器过温保护等功能；拥有高效、安全、持久等多种工作模式，可实现上电启动、手动、定时自动运行、风机联动或遥控灯多种工作模式；可以记录存储运行的工作参数；内置RS485通信接口。设备采用积木式结构，可根据不同类型的生产线或现场的情况随意组合设备。电场能轻松拆卸，方便对设备进行清洗维护。 |  |
| 2 | 油烟监测器 | / | 1 | 项 | 广州博控、西安聚能、无锡锐丰 | 风机联动或遥控灯多种工作模式，内置Cloud云服务，实时远程监控设备的运行状况，采集并记录设备的运行数据，集中控制，各单元的控制采用标准接口，即插即用，简单可靠 |  |
| 3 | 不锈钢烟罩 | 8000*1200*500 | 12 | 米 | 厂制品 | 材料：SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理；罩体厚δ=1.2mm，含防潮照明灯 |  |
| 4 | 白铁皮排烟管 | 30000*600*600 | 72 | m² | 厂制品 | 选用白铁皮，厚δ=1.0mm |  |
| 5 | 箱式消防排风机 | 11kw | 1 | 台 | 德粤.双枪.应达 | 箱体采用镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，电压：380V；配备常规控制箱安装于墙上。 |  |
| 6 | 环保节能型双眼燃气大锅灶 | 2100*1150*800/350 | 6 | 台 | 山东金佰特、南京蕾洛、深圳富裕宝 | 台面选用SUS304厚δ≥1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，便于清洁，一键式合动，自动电子脉冲点系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，静音节能。比传统炉灶节能30%，声音低于70db,风机250瓦，国家一级能效，热效率达55。 |  |
| 7 | 双炒双温灶 | 2100*1150*800/350 | 1 | 台 | 山东金佰特、南京蕾洛、深圳富裕宝 | 台面选用SUS304厚δ≥1.5mm，余板δ=1.2mm，一体式拉伸直炮台，便于清洁，一键式合动，自动电子脉冲点系统及离子感应熄火保护装置，纯铜炉头，稀土金属聚能网，静音节能。比传统炉灶节能30%，声音低于70db,风机250瓦，国家一级能效，热效率达55。 |  |
| 8 | 全自动双门蒸发箱 | 24盘 | 2 | 台 | 山东金佰特、南京蕾洛、深圳富裕宝 | 选用SUS304不锈钢板材、层板，侧面，后背厚度δ≥1.38mm，防干烧装置，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能，加热功率实时显示，检测更精准，电压/功率：380V/24KW。 |  |
| 9 | 电蒸炉 | 900*900* 800/350 | 1 | 台 | 山东金佰特、南京蕾洛、深圳富裕宝 | 台面选用优质304不锈钢板，δ≥1.5mm，其它δ=1.2mm，重力脚压边，自动进水，缺水保护，多级防护，喇叭形隧道散风设计散热，铝合金材质火力调节把手，电压/功率：380V/12KW |  |
| 10 | 电饼铛 | 600*740* 700 | 1 | 台 | 威尔宝、华美、恒联 | 采用不锈钢材质切割打磨一次成型，铝合金烤盘，食品级不粘涂层，数显温控，防烫手柄。电压/功率：220V/5KW |  |
| 11 | 电炸炉 | 580*440* 410 | 1 | 台 | 威尔宝、华美、恒联 | 采用不锈钢材质，电压/功率：3.25KW*2 |  |
| 12 | 调味台 | 400*1150*800/350 | 4 | 台 | 厂制品 | 选用SUS304不锈钢板材，层板厚δ=1.2mm，加强筋100*400厚=1.2mm，下层条料厚δ=1.2mm，主柱采用304Φ38不锈钢圆管厚δ=1.2mm，配调节脚。 |  |
| 13 | 风机控制器 | 11kw | 1 | 台 | 德粤.双枪.应达 | 配柜式风机，风机启动时机装置及缺相保护装置。 |  |
| 14 | 箱式消防排风机 | 15kw | 1 | 台 | 德粤.双枪.应达 | 箱体采用镀锌板烤漆折边成型为可拆装结构，风轮：采用钢板制作而成的叶片，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，从而保证叶轮的高效率。轴承：带铸造座的外球面轴承，可以通过外球面配合调整同轴度的误差。主轴：采用45#钢经调制处理后精车而成，电压：380V；配备常规控制箱安装于墙上。 |  |
| 15 | 保温台 | 1500*700*800 | 6 | 台 | 厂制品 | 台面选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚δ≥1.08mm，侧板选用SUS304材质，珐纹处理，氩焊处打磨处理，材料厚δ≥1.08mm，电脑版恒温式保温方式，自动进水，缺水保护，电压/功率：220v/3kw，（带食品级304不锈钢份数盒） |  |
| 16 | 配套设备及电源 | / | 1 | 项 |  | 采购设备根据现场实际情况，安装相应电源至箱体内，确保所有设备正常运行，并满足相关规范要求。 |  |
| 备注： 1.项目中的推荐品牌，只是推荐所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在推荐品牌之列的，报价货物品牌的技术参数不得低于推荐的品牌，同时报价供应商应当向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌、型号档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站予以公布，所投品牌档次低于推荐品牌档次的，则不予受理。询价响应文件中报价品牌、型号为非推荐品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。 2.以上产品图片仅供参考 |

二、本项目的总价最高限价为人民币壹拾伍万捌仟伍佰元整（¥158500元），总报价超过或等于总价最高限价的为无效报价。

三、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.报价供应商营业执照中具有相应货物生产或销售的经营范围；

4.本项目不接受联合体投标。

四、询价采购报价注意事项

1、供应商获取询价公告方法：各供应商可自行从网络下载(下载网址:启东教育体育信息网（http://www.jsqdjyj.com/qdjt/） 。

2、供应商应按照询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。各投标人在报价时请充分考虑各种因素，投标报价包括设备、标准附件、运输、安装调试、人员培训、质保、售后服务、税金及其他一切有关为完成本项目发生的所有费用，同时投标人所报的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。询价公告正文中所涉及的内容按正常费用计入，投标时一次包定,不再另行追加。

对采购人提供的货物需求一览表及技术参数，供应商如有疑问，应按本询价公告中规定的期限内提出，否则视为默认，货物需求一览表及技术参数不再作任何修改，成交供应商不得再提任何调整要求。对完成本询价公告中的全部货物、服务使之成为一个完整系统的其余配套材料项目、措施项目等，均由供应商根据现场踏勘情况自行算量后自行计入投标报价中，成交后采购人对该部分不作任何调整。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市南苑中学

联系人：袁校长       联系电话：13862990211

3.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交）；

（4）法定代表人身份证复印件（法定代表人参加投标时提交）；

（5）质保承诺书（按照附件三格式填写）；

（6）报价货物采购要求响应表（按照附件四格式填写）；

（7）报价表：必须按提供的样表格式（附件五）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（8）投标供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式见询价文件附件六）。

报价文件正一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价文件。

注意：上述材料复印件均须加盖单位公章。

4.投标文件递交

友情提醒：拒绝接收未按照招标文件要求密封的投标文件，拒绝接收在投标文件接收截止时间后送达的投标文件，在投标截止前递交报价文件的同时收取费用为人民币100元，不论何种原因文件的相关费用售后不退。上述情况各潜在投标人充分考虑相关因素，不得就此提出任何异议。

投标截止时间：2022年07月04日9点00分（北京时间）

开标时间：2022年07月04日9点00分（北京时间）

开标地点：启东市南苑中学厚德楼（1号楼）312室

5.报价保证金

根据省财政厅要求，免收投标保证金。

五、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的全新未使用过的原装合格产品，产品质量符合询价文件要求、行业及国家标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证），不允许有负偏离。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物提供叁年的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）；质保期内，成交供应商应免费维修。货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除；保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新。

3.供货期：成交供应商须于签订合同后20天内将所有货物送至采购单位指定位置交货安装、调试到位。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求将货物运至采购单位指定地点，确保正常使用。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还（履约期间不计息）。若供应商供货不及时、无理由拒绝供货、供货数量及质量不满足采购单位要求的，采购单位有权视情况扣除履约保证金。情节严重的，采购单位有权终止合同，履约保证金不予退还。

6.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）在采购单位收到供应商提供的产品后，由采购单位组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。采购单位认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。在抽检过程中所破坏的货物，由供应商补全，费用不再追加。

（3）采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行验收。如验收时发现所供货物的数量、技术参数等与询价公告不一致，向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。必要时，采购单位可邀请相关质量监督部门对成交供应商所供货物进行验收及检测，因检测发生的一切费用由成交供应商负责，如验收或检测发现所供货物不合格，将解除双方合同、履约保证金不予退还并进行相关处罚。因检测导致货物损坏的，由供应商免费补足，确保采购人正常使用。

（4）成交供应商不能按规定的时间完成供货安装的，招标人按成交价＊0.5%/天从履约保证金中扣除违约金。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站（http://www.jsqdjyj.com/qdjt/）予以公布，公示期为3天，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2、签订合同

（1）询价公告、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商须在公示期满后一周内签订合同，否则扣除履约保证金。

（3）成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

（4）成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时相关主管部门将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，并按《政府采购法》有关规定，暂停其在启东市场的政府采购资格。

七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交

八、到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

九、付款方式：货物运送至学校指定地点，凭产品合格证或检测合格的证明文件作为付款依据，安装完毕且验收合格后付合同价的90％，余款在质保期满（质保期为3年）无质量问题后付清（不计利息）。

启东市南苑中学

2022年06月24日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市南苑中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市南苑中学厨房设备采购及安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年   月   日

附件二：法定代表人授权委托书

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市南苑中学：

（单位名称） 系中华人民共和国合法企业（单位），法定地址：                特授权          代表我公司全权办理针对启东市南苑中学厨房设备采购及安装项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书的有效期自招标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字或盖章）：     性别：   年龄：   职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年   月   日

附件三：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市南苑中学：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市南苑中学厨房设备采购及安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供    的全免费质保（配件+人工）并负责终身维修（如果货物原厂承诺的保修期高于国家规定的保修期，则按原厂承诺的执行）。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人应无条件给予全套更换，更换后的货物质保期自更换之日起重新计算。

3.在免费质保期内，货物在质保期内出现故障时，成交供应商在接到用户单位电话通知后，4 小时响应，24小时之内上门服务，并在48小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在72小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。如成交供应商在接到学校通知后 4 小时内未实质性响应，采购单位（或学校）可另行委托他人修理，所需费用在质保金内予以扣除。

4.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

5．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　   邮编：

电话：　　　　　　　 　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　 职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年   月   日

附件四：报价货物采购要求响应表

启东市南苑中学厨房设备采购及安装项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 投标品牌、型号 | 投标货物详细规格参数 | 投标设备参数响应（正偏离、满足、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件五：报价单

投标报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 拟投入品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟净化器 | 32000风量 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 油烟监测器 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢烟罩 | 8000*1200*500 | 12 | 米 |  |  |  |
| 4 | 白铁皮排烟管 | 30000*600*600 | 72 | m² |  |  |  |
| 5 | 箱式消防排风机 | 11kw | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 环保节能型双眼燃气大锅灶 | 2100*1150*800/350 | 6 | 台 |  |  |  |
| 7 | 双炒双温灶 | 2100*1150*800/350 | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 全自动双门蒸发箱 | 24盘 | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | 电蒸炉 | 900*900* 800/350 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 电饼铛 | 600*740* 700 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 电炸炉 | 580*440* 410 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 调味台 | 400*1150*800/350 | 4 | 台 |  |  |  |
| 13 | 风机控制器 | 11kw | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 箱式消防排风机 | 15kw | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 保温台 | 1500*700*800 | 6 | 台 |  |  |  |
| 16 | 配套设备及电源 | / | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计：（大写） （小写） |
| 备注: |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

附件六

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_______________________

日期：2022年    月     日

附件八：

## 启东市政府采购货物质量检测委托书

| 委托单位名称 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 政府采购项目内容 |  |
| 委托单位参与检测 主要负责人姓名 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 委托采购 代理机构名称 |  |
| 采购项目编号 |  | 采购方式 |  |
| 采购项目 合同签订日期 |  | 供货完成时间 |  |
| 中标单位名称 |  |
| 中标单位联系人 |  | 中标单位 联系电话 |  |
| 委托单位(盖章)： 2022 年 月 日 |

附件九

安全生产责任书

责任单位：

采购及安装项目：

合同名称或编号：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生产条例》，启东市南苑中学明确设施采购及安装企业安全生产管理目标和责任。

一、安全生产管理目标

安全合格项目100%。减少一般事故，杜绝较大以上事故。

二、明确安全生产主体责任。责任单位对本采购及安装项目的安全生产承担全部法律与民事责任。

1、认真学习《建设工程安全生产管理条例》，建立和健全安全生产责任制。供应单位主要负责人对所在项目区域内的安全生产负总责任。必须配备专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督、检查，并做好记录。

2、按照采购单位的要求，做好安全保卫工作及施工使用的警示照明、围栏设施等，以维护公共安全，如有必要，提供过往通行者方便。承担因自身原因违反规定造成的损失和罚款。

3、做好现场安全文明工作。及时清理施工现场，垃圾及时外运，建筑材料不许堆放道路红线范围内。

4、施工用水电的接、拉，必须事前向采购单位申报，经批准后按有关规定的程序实施。对违反规定私拉乱接所造成的一切责任和后果，由施工单位承担，并接受采购单位的处罚。

5、发现事故隐患必须及时排除，不得拖延，否则造成的一切后果由施工方承担。

6、安全生产工作、事故隐患整改、消防措施、各类安全设施、安全警示标志、安全生产宣传教育等所需资金全部含在合同款以内。

7、施工过程中所涉及所有意外险等均由施工方负责。

启东市南苑中学：

负责人：

责任单位（签章）：

责任人（签章）：

年   月   日